## Slide 1
TCP CUBIC
Contrôle de congestion pour les réseaux modernes
RSX102 — Technologies pour les applications en réseau
RFC 8312 • Linux default since 2.6.19 • Exposé ≈ 15 min
Boris Rose

## Slide 2
Rappel — Le contrôle de congestion TCP
Bases nécessaires pour comprendre CUBIC
RSX102 — Boris Rose
Slow Start
cwnd double à chaque RTT (croissance exponentielle)
Congestion Avoidance
cwnd +1 MSS par RTT (croissance linéaire — AIMD)
Fast Retransmit
Retransmission immédiate sur 3 ACK dupliqués
Fast Recovery
cwnd → ssthresh ; évite de revenir à Slow Start
Principe AIMD : Additive Increase, Multiplicative Decrease — augmentation progressive, réduction brutale en cas de perte.

## Slide 3
Limites des algorithmes classiques (Reno)
Pourquoi avait-on besoin de quelque chose de mieux ?
RSX102 — Boris Rose
⚠ Problèmes de Reno
1. Sur les réseaux Long Fat Networks (LFN), la croissance linéaire est trop lente
2. Des centaines de RTT nécessaires pour récupérer après une perte
3. La capacité des liens fibre n'est jamais pleinement exploitée
4. Iniquité : les flux à RTT court reçoivent les ACKs plus vite → fenêtre plus grande → plus de bande passante
Long Fat Network (LFN)
Un réseau est dit Long Fat quand le produit bande passante × délai (BDP) est élevé.
Fibre intercontinentale
100 Gbps, 150 ms
Lien satellite
10 Mbps, 600 ms
Data center haute densité
25 Gbps, 1 ms
Sur ces réseaux, Reno est inefficace et injuste.

## Slide 4
De BIC-TCP à CUBIC — L'évolution
Comment CUBIC est né
RSX102 — Boris Rose
2004
BIC-TCP
Recherche binaire entre Wmax et cible. Défaut Linux 2.6.8.
2006
CUBIC
Fonction cubique lisse. Défaut Linux 2.6.19.
2008
RFC
Publication ACM SIGOPS. Ha, Rhee, Xu.
2017
Windows
Intégré dans Windows 10 (v1709) et Server 2019.
2018
RFC 8312
Standardisation IETF officielle.
CUBIC améliore BIC en remplaçant la croissance linéaire par morceaux par une courbe cubique lisse, réduisant l'agressivité et améliorant l'équité.

## Slide 5
La fonction cubique — W(t) = C × (t − K)³ + W_max
Le cœur mathématique de CUBIC
RSX102 — Boris Rose
W(t) = C × (t − K)³ + W_max
W(t)
Taille de la fenêtre de congestion à l'instant t
C
Constante d'échelle (contrôle l'agressivité de la croissance)
K
Instant où W(t) = W_max (point d'inflexion de la courbe)
W_max
Taille de la fenêtre au moment de la dernière perte
t
Temps écoulé depuis le dernier événement de congestion
⭢ La croissance dépend du TEMPS, pas du nombre d'ACKs reçus → indépendance vis-à-vis du RTT.

## Slide 6
Les 4 principes de conception — RFC 8312
Les garanties formelles de CUBIC
RSX102 — Boris Rose
1
Utilisation & Stabilité
Utilise les deux profils (concave ET convexe) de la courbe cubique. Évite les bursts massifs autour du point de saturation.
2
TCP-Friendly
Sur les petits réseaux, CUBIC adopte le comportement de TCP standard pour ne pas pénaliser les flux classiques.
3
RTT-Fairness
La fenêtre croît selon le temps réel écoulé. Résultat : équité de bande passante entre flux de RTT différents.
4
Facteur β de réduction
CUBIC calibre soigneusement β (≈ 0.7) pour équilibrer la vitesse de convergence et la scalabilité.

## Slide 7
Comportement de la fenêtre — Concave puis Convexe
La courbe en S de CUBIC
RSX102 — Boris Rose
Phase CONCAVE (→ W_max)
1. Une perte survient → CUBIC enregistre W_max
2. cwnd est réduit multiplicativement (β ≈ 0.7)
3. Croissance rapide d'abord, puis de plus en plus lente
4. La fenêtre s'approche prudemment de W_max
→ Comportement stable et respectueux des autres flux
Phase CONVEXE (au-delà de W_max)
1. W_max atteint sans nouvelle perte
2. CUBIC suppose qu'il y a plus de bande passante
3. Croissance lente d'abord, puis accélération progressive
4. La fenêtre explore un nouveau point de saturation
→ Utilisation maximale et stable du réseau

## Slide 8
RTT-Fairness — L'équité entre flux
Une innovation majeure de CUBIC
RSX102 — Boris Rose
Algorithme | Base de croissance | RTT court | RTT long
TCP Reno | Nombre d'ACKs | ✓ Avantagé | ✗ Pénalisé
CUBIC | Temps réel | = Neutre | = Neutre
Comment CUBIC atteint cette équité ?
• TCP Reno : la fenêtre augmente de 1 MSS par ACK reçu. Un flux avec RTT=10ms reçoit 20× plus d'ACKs qu'un flux avec RTT=200ms → 20× plus de croissance.
•
CUBIC : la fenêtre est calculée en fonction du temps écoulé, pas des ACKs. Les deux flux évoluent au même rythme temporel → partage équitable.
CUBIC ajuste sa fenêtre à intervalles réguliers basés sur le temps — indépendamment de la fréquence d'arrivée des ACKs.

## Slide 9
Déploiement mondial et support système
CUBIC est partout
RSX102 — Boris Rose
Linux ≥ 2.6.19
Par défaut
2006
Windows 10 (v1709+)
Intégré
2017
Windows Server 2019
Intégré
2018
FreeBSD ≥ 14.x
Par défaut
2023
macOS
New Reno
—
# Vérifier sur Linux
$ sysctl net.ipv4.tcp_congestion_control
→ cubic
$ sysctl net.ipv4.tcp_available\
_congestion_control
→ reno cubic bbr
# Changer (temporaire)
$ sysctl -w ...=bbr

## Slide 10
CUBIC vs BBR — Quel est le meilleur ?
Comparaison des deux algorithmes dominants
RSX102 — Boris Rose
Critère | CUBIC | BBR
Base de détection | Perte de paquets | Modèle BW + RTT
Réaction à la perte | Réduction multiplicative cwnd | Réestimation du débit optimal
Réseau à pertes aléatoires | Peut sous-performer | Meilleure résistance
Équité entre flux | Bonne (RFC 8312) | Contestée (BBRv1)
Complexité | Modérée | Élevée
Adoption | Très large (défaut Linux) | Croissante (YouTube, QUIC)
CUBIC = référence mondiale par sa stabilité prouvée et son déploiement massif. BBR = meilleur dans des contextes spécifiques (très haute perte, très haute latence).

## Slide 11
Conclusion
Une seule modification
CUBIC ne change que la fonction de croissance de cwnd — tout le reste de TCP reste intact.
Deux problèmes résolus
Sous-utilisation des LFN et iniquité entre flux de RTT différents, les deux grandes limites de Reno.
Rétrocompatibilité
Mode TCP-Friendly garantit la coexistence pacifique avec les flux Reno et New Reno classiques.
Stabilité prouvée
Déployé sur des milliards de connexions depuis 2006, RFC 8312 standardisé en 2018.
W(t) = C × (t − K)³ + W_max

## Slide 12
Sources et références
Pour aller plus loin
RSX102 — Boris Rose
RFC 8312
CUBIC for Fast Long-Distance Networks — IETF, février 2018
datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8312
Ha, Rhee, Xu (2008)
CUBIC: A New TCP-Friendly High-Speed TCP Variant — ACM SIGOPS Operating Systems Review
dl.acm.org/doi/10.1145/1400097.1400105
Wikipedia CUBIC TCP
CUBIC TCP — Wikipedia / Wikipédia (FR)
fr.wikipedia.org/wiki/CUBIC_TCP
Cours RSX102
Boris Rose — Technologies pour les applications en réseau, 51h
cours fourni
TCP CC Systems Approach
tcpcc.systemsapproach.org — Chapter 4: CUBIC
tcpcc.systemsapproach.org/algorithm.html
RSX102 — Boris Rose • Exposé TCP CUBIC • 15 minutes