## Slide 1
SACK
Selective Acknowledgment
TCP · RFC 2018 · 1996
Présentation réseau · 10 min

## Slide 2
Le problème : ACK cumulatif
Émetteur envoie :
1
2
3
✕
4
5
6
7
8
▼
Récepteur reçoit :
1
2
?
4
5
6
7
8
ACK = 2 → renvoie tout depuis le segment 3 !
Tout retransmis
Problème
L'ACK dit seulement : « j'ai tout reçu jusqu'à N » Le récepteur bloque sur le trou Résultat : retransmission inutile
de tous les segments suivants

## Slide 3
La solution : SACK
Récepteur a reçu :
1
2
?
4
5
6
7
8
Réponse SACK du récepteur :
ACK = 2 + SACK block [4 → 8]
L'émetteur sait exactement que seul le segment 3 manque
Retransmission :
3
Un seul segment !
Avantage SACK
Retransmission chirurgicale uniquement les segments perdus 1 RTT suffit pour combler tous les trous

## Slide 4
Format & négociation
🤝
Handshake
Option SACK-permitted
égociée lors du
SYN / SYN-ACK
📦
Bloc SACK
8 octets par bloc
(début + fin)
Max 4 blocs / segment
🔄
D-SACK
RFC 2883
Signale les doublons
pour éviter retransmissions inutiles
En-tête TCP — zone Options (max 40 octets)
Source port
Dest port
Seq num
ACK num
Flags
Window
SACK blocs ✦

## Slide 5
Impact sur les performances
Sans SACK
N RTT
1 retransmission par trou
Avec SACK
1 RTT
tous les trous en un aller
VS
Cas d'usage où SACK fait la différence
🛰️
Liaisons satellite
fort BDP, latence élevée
📡
Wi-Fi, 5G longue portée
taux de perte > 1%
🌐
Transferts massifs
fenêtres TCP > 100 Mo

## Slide 6
Limites & considérations
⚠️
SACK spoofing
Un récepteur malveillant peut mentir dans ses blocs SACK → forcer des retransmissions inutiles. Paré par RFC 2883 et les implémentations modernes.
📏
Espace limité dans l'en-tête
Max 4 blocs SACK = 32 octets. Compétition avec d'autres options TCP (timestamps, MSS…). Rare mais à garder en tête.
🔄
Complexité côté émetteur
Gérer la file de retransmission SACK est plus complexe que le simple Go-Back-N. Toutes les implémentations ne sont pas parfaites.

## Slide 7
En résumé
✓ Rétrocompatible
simple option TCP, négociée au handshake
✓ Chirurgical
seuls les segments perdus sont retransmis
✓ Standard
activé par défaut sur Linux, Windows, macOS
RFC 2018 · RFC 2883 · Enabled by default since Linux 2.4 (2001)